Kostengünstige Lösung für schnelle Datenübertragung: Der Solo2.5G 2.5 Gigabit Ethernet Adapter von Sonnet

Der kompakte Adapter verbindet Computer mit USB-C- oder Thunderbolt-Ports mit 2,5-Gigabit-Ethernet

Irvine, Kalifornien, im September 2023 – Mit dem Solo2.5G USB-C auf 2,5 Gigabit Ethernet (2.5GbE) Adapter erweitert Sonnet seine umfassende Palette an kabelgebundenen Ethernet-Netzwerkadaptern um eine neue, budgetfreundliche Lösung. Dank NBASE-T (Multigigabit)-Ethernet-Technologie können Computer und iPads mit dem Solo2.5G-Adapter an 2,5GbE- und Gigabit (GbE)-Netzwerke angeschlossen werden. Das ermöglicht superschnelle Datenübertragungen über die in den meisten Gebäuden bereits bestehende Ethernet-Netzwerkverkabelungsinfrastruktur – neue Investitionen sind daher meist nicht erforderlich.

Die Funktionsweise

Der Solo2.5G ist 1,2 Zoll breit, 2,8 Zoll lang und 0,6 Zoll hoch. Der kompakte, lüfterlose 2,5-Gigabit-Ethernet-Adapter eignet sich für Mac-, Windows- und Linux-Computer sowie für Chromebooks und iPads. Das handliche Gerät ist mit einem RJ45-Anschluss sowie Verbindungs- und Aktivitäts-LED-Anzeigen ausgestattet. Es unterstützt 2.5GbE (auch bekannt als 2.5GBASE-T) Konnektivität über gängige Kupferkabel (Kabelstandard ab Cat 5e) über Entfernungen bis zu 100 Metern. Das 0,3 Meter lange, unverlierbare USB-C-Kabel des Adapters wird an einen USB-C- oder Thunderbolt (Typ-C) -Anschluss des Computers oder Tablets angeschlossen. Bus-Power sorgt für eine energieeffiziente und komfortable Handhabung.

Die Vorteile der Lösung

Der Sonnet Solo2.5G nutzt die NBASE-T-Technologie. Daher erhalten Anwender eine einfache und kostengünstige Lösung für schnellere Netzwerkverbindungen ihres Computers oder iPads mit USB-C- und Thunderbolt (Typ-C) -Schnittstelle.

Bei Verwendung mit einem 2,5 Gb-Ethernet-fähigen Switch, einem Network Attached Storage (NAS)-Gerät oder einem WiFi-Router lässt sich die Geschwindigkeit verglichen mit Gigabit-Ethernet um 250 Prozent steigern. Der große Vorteil: Unternehmen müssen dazu nicht in eine neue Verkabelung investieren, sondern können mit dem Adapter die vorhandene Infrastruktur nutzen und sparen dadurch Kosten. Bei Bedarf unterstützt Solo2.5G auch eine Verbindungsgeschwindigkeit von 1 Gb/s.

Preis und Verfügbarkeit

Der Solo2.5G USB-C zu 2.5 Gigabit Ethernet Adapter (Artikelnummer SOLO-NBASE-T) ist ab sofort zum UVP von 35 Euro inkl. gesetzlicher MwSt. erhältlich.

Weitere Informationen: https://www.sonnettech.com/product/solo25g-usb-adapter

# # #

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Thunderbolt™ Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten für professionelle Anwender in der Audio-, Video- und Broadcast-Branche. Die Palette der Thunderbolt-Produkte umfasst Docks, professionelle Medienlesegeräte, Netzwerk- und Display-Adapter. Außerdem gehören PCIe®-Kartenerweiterungssysteme zum Portfolio. Sie ermöglichend den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video- und Transcoding-Karten, GPU-Karten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen. Dank seiner Erfahrung mit der Thunderbolt-Technologie ist Sonnet zu einem führenden Entwickler und Hersteller von ODM-Boards geworden, die die Integration von Thunderbolt-Anschlüssen in Produkte von Drittanbietern ermöglichen. Seit fast 40 Jahren leistet Sonnet Pionierarbeit und hat zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt gebracht, die die Leistung und Konnektivität von Mac®-, Windows®- und Linux®-Computern verbessern. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter

https://www.sonnettech.com/.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Pressekontakt Unternehmen:

Sonnet Technologies, Inc.

Jolanda Blum

International Business Development Manager

Tel. + 1 (646)255-7031

Jolanda.blum@sonnettech.com

PR-Kontakt DACH:

Profil Marketing

Public Relations

Andrea Weinholz

Plinganserstraße 59

D-81369 München

Tel. +49 (0)89 2424 1695

a.weinholz@profil-marketing.com